Přistání

Přistání se provádí tak,že s drakem zalétnete

doprava,nebo doleva,tím jej dostanete ven z větru.

Drak začne kontrolovaně klesat na zem.

(

(

Směr větru

Přistání – let z větru ven

Čištění a údržba

Doporučujeme občasnou kontrolu šňůr, v případě poškození  jejich výměnu.Znečištěná místa stačí otřít vlhkým hadříkem nebo omýt mýdlovou vodou.

Bezpečnostní pokyny

Ne všechny šňůry jsou vhodné pro létání s draky.Šňůry musí být pevné a nesmí pružit.

Při nevhodně zvoleném typu šňůr může dojít jejímu přetržení  a poškození draka při nekontrolovaném pádu !

POZOR !!! Nelétejte v blízkosti elektrického vedení,letišť,silnic,stromů, staveb a za bouřky.Dávejte pozor na lidi a zvířata.Překontrolujte plochu,pozor na skryté nerovnosti a překážky.Během letu mějte stále kontrolu nad drakem. POZOR !!! POZOR !!!

____________________

V případě potřeby se obraťte na adresu dodavatele:

e-mail:roman@karpisek.cz

www.draci.eu

Poradce pro létání s

řiditelnými draky

TIPY A POKYNY K LÉTÁNÍ

TIPS FOR FLYING SPORT KITES

www.draci.eu

Copyright © Karpíšek

Sestavení

Při sestavování draka je třeba dbát na to,aby byly tyčky dostatečně zasunuty do spojek.Vnitřní provázání draka nesmí být překroucené.

Šňůry musí být nad  spojkami

Šňůry musí být nad  spojkami

Připojení  řídících ovladačů a vodící šňůry proveďte pomocí smyčky.

Start

Letová plocha musí být vždy volná. Vyhýbejte se místům,kde dochází ke změnám síly větru.

Dbejte,aby nebyly šňůry překroucené.

Položte draka na zem,vodící šňůry odmotejte, připojte k provázání na draku a ovladačům. Uchopte řídící ovladače a prudkým přitažením k tělu se drak vznese.Vítr mějte vždy v zádech.

(

Směr větru

(                 (

Směr zatažení rukou            Směr zatažení rukou

Ovládání

Při zatažení za pravý ovladač letí drak doprava.Současným pokrčením levé ruky se povel doprava zesílí (znásobí).

To samé platí i opačně.

Některé typy draků dosahují vysokých rychlostí,proto mějte vždy draka pod kontrolou.Nekontrolovaný pád ve vysoké rychlosti jej může poškodit. Po takovém pádu draka překontrolujte.Jakékoli poškození draka zhoršuje jeho letové vlastnosti.

(                    (

Směr větru (

Let doleva – zatažení levou rukou

Let doprava – zatažení pravou rukou

Při silném větru dosahuje drak vysokých rychlostí a vyžaduje zručnost pilota.Mějte vždy kontrolu nad drakem.